## Slide 1
DNN 性能预测：灰盒路线阶段总结
阶段结论
以目标执行图为骨架，把 component-level 机理成本、实测缓存、分段残差校准与系统事件模拟组合起来。
当前证据覆盖论文、公开 artifact、公开真测 CSV 与 profiling 诊断；尚未完成目标业务模型和目标 GPU/NPU 的端到端确认。
2026-08-12
Notes: 封面：阶段结论、证据范围与日期。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\README.md

## Slide 2
为什么做
证据与边界
我们选择什么
阶段结论：灰盒路线值得继续，但绝对 SLA 必须由业务真机闭环确认
02
性能不是 FLOPs÷峰值算力；shape、route、并行与调度会共同改写关键路径。
显式生成目标图，解析可解析的量，只在同机制区间内学习有界残差。
当前证据支持继续投资，不等于已经证明跨模型、跨卡、跨 runtime 通用。
核心矛盾
同一模型会因为 seqLen、batch、dtype、TP/PP/EP、卡数和 runtime 选择不同 op/fusion/tactic；只拟合 model→latency 会把离散路径跳变当连续规律。
必须分层回答
L1：目标配置到底执行什么？
L2：每个 compute/communication component 要多久？
L3：依赖、重叠、争用、队列如何形成端到端关键路径？
Output：绝对值、排序、区间、瓶颈与拒绝原因。
当前决策
继续 route-aware graybox：
• exact measurement cache
• route/tactic/fusion gate
• tile/wave/roofline mechanism baseline
• selective segmented residual calibration
• OOD→microbenchmark fallback
• L3 event simulation
暂不承诺业务 SLA、容量与成本数字。
Input → L1 → L2 → L3 → Output
问题合同 → 目标执行图 → component 报价与支持域 → 资源事件关键路径 → 绝对值/排序/区间/拒绝
L2 的三层 fallback
R0 精确命中：同 fingerprint 直接查实测。
R1 域内插值：同 route、同 dtype/layout、受控 shape 区间。
R2 机制残差：roofline/tile/wave × learned utilization/residual。
R3 拒绝实测：新 tactic、越界或不确定性过高。
五条工程原则
1. 能解析的不学：FLOPs、bytes、tiles、waves。
2. 离散分支先分类：fusion/algorithm/tactic。
3. shape 显式推导：按目标配置生成，而非从旧 trace 猜。
4. 目标匹配：ranking 用于 shortlist；绝对头用于 SLA。
5. 数据闭环：校准只在有偏段触发，未知段直接回测。
0.688%
NeuSight 单例 artifact APE
31.264%
同 opgraph 纯 Roofline APE
1,800
灰盒校准 runs
公开真测 CSV：少量分段校准有效
32 条 coverage 样本后，always-segmented 相对 global calibration 的 MAPE 改善：
A100-80：18.35%
H100：23.97%
L4：18.98%
但 selective gate 本轮未优于 always-segmented，复杂门禁尚未被证实。
关键反例
H100 零样本 gray 19.14%，劣于 direct 15.45%；TPU cost model 在 manual OOD 上 learned 6.3%，反而差于 analytic 2.3%。机制先验不是自动胜出，必须同时有 route/OOD 判定。
真机/仿真 profiling 门禁
当前 pair 是 8 rank vs 4 rank，phase 标注与 backward 证据冲突，workload/schedule 未记录。Stage 1.2017 只能用于定位，不能写成“仿真慢 20.17%”，也不能进入 timing 校准集。
一句话：灰盒不是“少量 ML”，而是把可解释结构、测量、学习与拒绝策略放到各自正确的位置。
Notes: 一页结论：方案、代表证据、反例与承诺边界。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\README.md
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\experiments\results\graybox_calibration\calibration_summary.csv

## Slide 3
输入如何改写图
为什么误差会放大
各并行维度的影响
外推难点不是单变量缩放，而是 shape—route—parallelism—system 的联动
03
每次 token、batch、dtype 和 runtime flag 都可能改变有效 shape、padding 与编译分支。
DP/TP/PP/EP 既改变每个 rank 的局部张量，也新增不同 collective 与同步点。
容量点附近，component 的小偏差会经排队、bubble 与最慢 rank 放大。
变量 | L1 改变 | L2 跳变
seqLen | Attention/KV/pad/bucket | tile/wave/tactic
batch | GEMM M、activation/KV | 利用率/fusion
dtype | storage/layout/cast | Tensor Core 路由
runtime | fuse/guard/dispatch | kernel family
变长输入的具体影响
例如 decode 中每个 request 的 context 长度不同：attention/KV 读取量随长度增长；continuous batching 又让同一 step 的 active batch 变化。需要保留 nominal seq、valid token、padded extent、bucket ID，而不是一个平均 seqLen。
shape 不只是维度元组
同样 [M,N,K] 还需 dtype、layout、stride、alignment、mask/sparsity、fusion context 与 selected tactic。仅以 shape 做 cache key 会把不同 kernel 错配成同一段。
P | 局部 shape | 通信/系统
DP | local batch↓ | 梯度 AR/RS+AG
TP | hidden/head/K/N shard | 层内 AR/AG/RS
PP | 每 rank 层集合不同 | P2P + bubble
EP | token→expert 动态 | AllToAll + 热点
乘积约束
world size 通常满足 DP×TP×PP×EP×CP…，但物理 placement 也重要：相同逻辑坐标如果跨机边界不同，通信 bandwidth、latency 与共享链路争用会完全不同。
rank 的角色
rank 是分布式进程身份，不是性能参数。性能取决于它的并行坐标、局部 graph/shape、所属 process group、邻接 peer 和拓扑位置。比较基本单元应是 per-rank canonical signature。
L1 错误：不可由 L2 修复
如果实际是 padded 400、valid 394，而仿真只记录 seqLen=400，或 8-rank 图被拿去对 4-rank 图，component 回归再准也预测的是另一个问题。
L2 错误：离散 route 阶跃
cuBLAS/cuDNN/编译器会在 shape、alignment、workspace、dtype 边界切 tactic。跨边界插值不是平滑误差，而是预测了错误 kernel。
L3 放大：关键路径与排队
通信与计算能否 overlap、共享 HBM/NIC 的程度、PP bubble、scheduler queue 和最慢 rank 共同决定 makespan；Σkernel latency 通常不等于 wall time。
外推所需最小输入合同
模型/图版本；phase；batch/token 分布；dtype/layout；并行度与 rank 坐标；节点/设备拓扑；runtime/compiler/driver flags；route/tactic 可观测性；scheduler 与 KV/内存策略。缺字段时输出应是“未知/拒绝”，不是 0。
所有外推都应先重新生成目标配置的 per-rank 图与 shape，再调用成本层；不能把旧 trace 的时长按卡数缩放。
Notes: 解释 seqLen、batch、并行、rank 与拓扑如何共同影响 L1/L2/L3。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\00_ai_infra_primer.md

## Slide 4
先把 rank 说清楚
一个 8 卡例子
DP / TP / PP / EP
Rank 是进程身份；并行坐标与物理 placement 才决定它算什么、和谁通信
04
global/local/group rank 是三种编号；rank 本身不代表某一种并行方式。
每种 P 切不同的轴，修改不同的局部 shape、collective 和等待模式。
同样 8 卡可以有多种逻辑分解与跨机映射，性能含义完全不同。
三种常见编号
global rank：整个 job 唯一。
local rank：当前节点上的设备索引。
group rank：某 process group 内的相对编号。
collective 只在对应 group 内发生。
并行坐标示例
rank 5 可能同时是：
node=1, local_rank=1
DP=1, TP=1, PP=0, EP=0
它持有哪一段权重、接收哪个 microbatch、参加哪个 TP/DP group，均由这些坐标与 framework mapping 决定。
为什么分析必须 per-rank
• shape：不同 stage/expert 可能不同
• 图：PP rank 的层集合不同
• 通信：group membership 不同
• 负载：MoE token 与数据样本不同
• 拓扑：跨机/同机链路不同
• 尾部：iteration 受最慢 rank 控制
因此不能只拿 rank0 代表整个集群。
轴 | 切分对象 | 主要收益 | 主要代价
DP | 样本 | 吞吐扩展 | 梯度同步/全量权重
TP | 层内张量 | 单层可跨卡 | 高频 collective
PP | 层/Stage | 放下大模型 | bubble/不均衡/P2P
EP | Experts | MoE 参数扩展 | 动态 AllToAll/热点
degree 变化的连锁反应
并行度变化不是只把矩阵除以 P：会改变 shard divisibility、padding、kernel efficiency、通信消息大小/次数、显存、microbatch 数与 PP bubble。某些 shape 还会触发全新 tactic。
卡数与机数
卡数决定 world size 与可选策略；机数决定哪些 collective 跨越 NIC。8 卡单机与 2×4 卡双机即使逻辑并行相同，也有不同的 α、β、共享链路和 tail。
Node 0
Node 1
R0
local 0
R1
local 1
R2
local 2
R3
local 3
R4
local 0
R5
local 1
R6
local 2
R7
local 3
配置 A：DP=2, TP=4
每个 TP group 横跨 4 卡；DP group 连接两个副本。若按节点放置 TP，同一层 collective 留在高速本地链路；DP 梯度同步跨机。
配置 B：DP=4, TP=2
局部 GEMM shape、TP collective 的次数/大小和 DP group 数都改变。即使总卡数相同，L1/L2/L3 均不可复用 A 的结果。
比较时必须记录
world size、node map、global/local rank、DP/TP/PP/EP/CP 坐标、process-group members、peer、link class，以及每 rank 的 graph/shape signature。
rank 是“谁”；parallel coordinate 是“负责什么”；topology placement 是“在什么链路上做”。三者缺一不可。
Notes: 面向非 AI Infra 背景解释 rank 与各类并行。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\00_ai_infra_primer.md

## Slide 5
L1：要执行什么
L3：如何形成墙钟
L2：每一项多少钱
Input → L1 → L2 → L3 → Output：cost model 只是“逐部件报价”，不是整个预测系统
05
从模型、workload、并行与 runtime 生成每个 rank 的 canonical execution graph。
对 compute/collective/copy 给出 latency、资源占用、置信区间和支持域。
按依赖与资源事件回放 overlap、争用、队列、pipeline 与最慢 rank。
Input
模型/图、phase、tokens、batch、dtype、P、拓扑、runtime
→
L1
per-rank op/fusion/shape/shard/collective/resource edges
→
L2
component latency/resource/cost distribution/support
→
L3
streams/links/queues/overlap/critical path
→
Output
latency/throughput/OOM/bottleneck/CI/reject
L1 的输出不是 layer 列表
至少包含：
• canonical logical op 与 phase
• effective/padded local shape
• dtype/layout/stride/fusion context
• tensor lifetime / dependency edge
• collective type/group/message
• candidate or selected tactic
没有模型代码时只能用声明式模型规格、发布 opgraph 或人工 trace 近似。
没有模型代码时能得出什么
可以验证：
• artifact 能否被 parser/predictor/event simulator 消费
• 论文公开 profile/label 上的数值对齐
• component 公式与校准算法在公开真测 CSV 上是否有增益/反例
不能验证：
• 业务模型真实图/route/调度
• 目标 GPU/NPU 的 absolute ground truth
• vLLM/SGLang/Transformers 版本下的 SLA 与容量。
Cost model 的查询键
operator/fusion/tactic + dtype/layout + full local shape + hardware microarchitecture + compiler/runtime/driver fingerprint + resource context。
输出应包含 p50/p95、bias/uncertainty、support distance 与 fallback 决策。
绝对头 vs 排序头
绝对 latency 头服务 SLA、容量、成本核算；ranking 头服务 compiler/autotuner top-K。ranking score 可以找候选，但没有校准毫秒语义。
三类模型的关系
解析模型给下界/结构；学习模型吸收实现细节；实测提供事实锚点。灰盒不是二选一，而是让三者通过 route 与 support 域协同。
为什么 Σcomponent 不够
CPU launch、多个 stream、collective、P2P、DMA、HBM/NIC 共享、PP bubble 与 scheduler queue 可以并发或争用。总墙钟取决于关键路径，而不是简单求和。
误差归因顺序
1) Input/phase 是否同一任务？
2) L1 graph/shape/group 是否可比？
3) L2 component 的 route/单位/标签是否正确？
4) L3 overlap/queue/critical path 是否闭合？
不应先看总时长再倒推原因。
明确结论的证据门槛
业务绝对结论需要：目标模型代码或等价可执行 IR；目标 runtime 配置；至少一个目标硬件 profile/ground truth；相同 workload/phase/topology；component 与 E2E 两级 holdout。
在没有 GPU/NPU 与模型代码的阶段，我们验证的是链路、机制和实验设计，不是业务性能本身。
Notes: 澄清 cost model 与 L1/L2/L3 全系统建模的关系，以及无目标硬件/模型代码时的证据边界。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\README.md

## Slide 6
已运行配置的 what-if
编译器候选筛选
部署前绝对性能规划
11 篇论文不是同一个回归问题：先分预测对象，再比较方法与数字
06
输入是已有 trace；重点是图、时钟与关键路径是否忠实。
输入是模型/策略/请求规格；必须生成目标 shape，并给出绝对 cost。
输入是 IR/schedule 候选；目标是少量真测预算下找到最快候选。
Daydream · ATC'20
CUPTI trace→依赖图→图变换→回放。适合评估未实现优化；复用旧 task duration。BERT-Large AMP<3%、fusion<7% 是特例，跨模型完整口径约 13%。
dPRO · MLSys'22
多 rank trace 校时→全局 DFG→关键路径/组合优化。多数误差<5%、最大5.6%；大规模实验相对 XLA 默认策略最高3.48×。必须采目标集群 trace；实证偏 DP/PS/AllReduce。
这一类回答什么
回答“已经跑过的基线如果改图/调度，会快多少？”
强项：Observed-L1、真实依赖、诊断与 what-if。
短板：新 shape、新 kernel、新 GPU 的 L2 外推不是其核心能力。
73.8% 是 dPRO 对 Daydream 的后测，不是 Daydream 自报。
论文 | 主层 | 核心机制 | 原始效果
Habitat | L2 | wave scaling+MLP | 6GPU/5模型 11.8%
nn-Meter | L1/L2 | fusion探测+分kernel回归 | benchmark 99.0/99.1/83.4；unseen 89.2
Proteus | L1/L3 | Strategy Tree+HTAE | avg3.0%; max14.68%
Vidur | L1/L3 | shape推导+profile+event | 作者PDF<9%
NeuSight | L2 | tile/wave+roofline+util | 9.7/7.3%; OOD8.1%
共同前提与差异
共同点：需要明确目标 model/shape/hardware/runtime。
差异：Proteus/Vidur 重点生成系统图；Habitat/nn-Meter/NeuSight 重点 component cost。
不能直接横比 3%、9%、11.8%：数据、目标、指标和是否含通信/调度均不同。
论文 | 输入表示 | 训练目标 | 用途
Ansor | program features | weighted MSE | 搜索 top-K
TenSet | 真测 tensor programs | MSE/ranking | 预训练/迁移
TPU cost | XLA graph+tile | rank/log runtime | tile/fusion
TLP/MTL | schedule primitive序列 | LambdaRank/MTL | 跨硬件 warm start
成功标准不同
这条线关心“测少量点能否找到更优 schedule”。Ansor/TenSet/TLP 的加速倍数是搜索时间或最终程序加速，不是 latency MAPE。
对灰盒的用途
把 compiler/tactic 候选生成与 ranking 作为 L2 的 shortlist；winner、绝对时延与 OOD 点仍需目标机测量。ranking head 不能直接接 SLA 输出。
先问 Observed/Generated、Absolute/Ranking、Interpolation/OOD；否则“精度”这个词没有可比含义。
Notes: 11篇论文阅读导航，按预测任务而非年份排列。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\00_cross_paper_matrix.md

## Slide 7
Daydream：局部图回放
我们拿什么 / 不拿什么
dPRO：全局 DFG
系统线 I：性能预测首先是图和事件是否正确，其次才是 task duration
07
从已观测基线 trace 出发，用图变换评估尚未实现的优化。
把跨机器计算与细粒度通信校时、拼成可诊断的全局关键路径。
两者适合 observed configuration 的 what-if；不承担新硬件/新 shape 的 L2。
背景与问题
Profiler 只能告诉你“当前哪里慢”，却不能直接回答 AMP、kernel fusion、通信合并等优化落地后 iteration 会快多少。
方法 / 理论结构
CUPTI 与 framework layer 映射构建 CPU/GPU/communication DAG；以 select / scale / insert / remove / schedule 作为图变换原语；按依赖最早就绪时间回放。
重要纠正：它不是“所有 task 串行”，而是允许 DAG 中可并发的 CPU、GPU、通信重叠；单 CUDA stream 是当时 workload 的经验观察。
代表结果
BERT-Large：AMP 改善预测误差 <3%，kernel fusion <7%；正文跨模型 AMP/FusedAdam 约在 13% 内。
边界
直接复用旧 task duration；新 shape、新 kernel、换卡或未生成的 TP/PP 图需要外部 cost/graph。
背景与问题
分布式 trace 有跨机时钟偏差；collective 粗事件掩盖 chunk/hop；多种优化会改变彼此收益，不能单独相加。
方法 / 理论结构
local DFG + 细粒度 SEND/RECV；用依赖约束做时钟对齐；对 worker/link 建 FIFO 资源队列；在全局关键路径上联合搜索 fusion、tensor partition、recomputation 与 communication 策略。
它没有“串行假设”；论文称可扩展到 model/pipeline parallel，但实证主要仍是 TF/MXNet、DP/PS/AllReduce。
代表结果
多数预测误差 <5%，128×V100 最大 5.6%；大规模实验相对 XLA 默认策略，组合优化最高 3.48×。
边界
必须在目标集群采 trace；适合诊断/校准，不是纯离线新硬件模型。
演进关系
Daydream：一台/少量设备上的依赖图 what-if。
dPRO：跨 rank/机器的全局 DFG 与细通信。
共同核心不是更复杂的回归器，而是事件语义和资源约束更完整。
73.8% 的正确口径
“大集群误差最高 73.8%”来自 dPRO 2022 对 Daydream 的后测比较，不是 Daydream 原论文自报；应作为跨规模/通信建模不足的后续证据。
纳入方案
• observed trace 作为 L1/L3 验证锚点
• canonical graph + clock alignment
• per-resource event queue / critical path
• 图变换用于优化 what-if
不直接照搬
• 不把旧 kernel duration 当跨 shape/跨卡 cost
• 不用 scope 名称代替 concrete op/kernel
• 不把目标集群 trace 当离线外推能力
• 不把有限 DP 实证泛化为现代 TP/PP/EP/MoE 已验证
DAG 调度语义正确 ≠ 输入 task duration 正确；系统线必须与独立的 component cost 层组合。
Notes: Daydream 与 dPRO：背景、方法、结果、口径纠错与灰盒落点。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\01_daydream.md
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\04_dpro.md

## Slide 8
Proteus：策略编译
共同启示与分界
Vidur：请求级事件模拟
系统线 II：从“回放已有图”走向“生成目标策略图与动态请求事件”
08
训练策略尚未部署时，从 Strategy Tree 编译 DP/TP/PP/ZeRO/recompute 执行图。
推理中 prefill/decode、KV、continuous batching 和 scheduler 共同决定 SLA。
L1 显式生成是共同进步；但两者的 L2 仍依赖目标硬件 profile。
解决的问题
在模型和并行策略尚未真正部署时，预测训练 iteration、显存与策略排序；不能先要求完整目标集群 trace。
方法 / 理论
Strategy Tree 统一表达 DP/TP/PP/ZeRO/recompute；编译 partition/layout transformation、collective 与 control edge；HTAE 模拟 topology、带宽共享、重叠和 tensor lifetime。
通信近似 T≈α+Bytes/β；profile 得到重叠增幅 γ，官方实现为 T=(1+γ)×Tbase。
代表结果
180 个结果平均误差 3.0%，最大 14.68%；2 个 OOM 误判。策略排序仅 GPT-2 的有限候选组有证据，不是普遍保证。
关键短板
新 shape op cost 仍需目标硬件 microbenchmark；γ 需按模型+机器 profile；动态 MoE/变长有限。
解决的问题
给定 LLM、GPU 池、TP、batch 与请求 trace，搜索部署配置、容量和 scheduler，不消耗数万 GPU 小时枚举。
方法 / 理论
声明式模型规格推导分片 shape；把 token/attention/communication 分型；目标 GPU 少量 profile 后回归插值；三层 scheduler 做离散事件模拟。
prefill attention 用 sqrt(Σp²) 表达 ragged batch；decode 以总 KV bytes 表达 memory work。
代表结果
作者/微软 PDF 写 request latency <9%；MLSys proceedings 摘要写 latency/throughput <5%，版本口径不同。42K GPU h→约1 CPU h 仅 70B 特定搜索案例。
关键短板
需要每种目标 GPU profile；靠近 95% capacity 时误差放大；聚焦推理，不覆盖训练。
L1 的两种动态性
Proteus 主要生成并行训练策略图；Vidur 进一步生成随 request 状态变化的 batch、KV 与 scheduler events。静态一个 batch/seq 不能代表 serving 分布。
为什么系统误差会放大
接近容量点时，service time 的小偏差会使 queue length 与尾时延非线性增长；训练中 stage imbalance 或通信误差会改变 PP bubble/critical path。
纳入方案
• 目标配置→per-rank graph/shape
• dynamic workload state distribution
• tensor lifetime / OOM simulation
• scheduler/event model 可插拔
• L2 cost 作为独立接口
仍需真机验证
模型/runtime 版本变化会改变 graph、kernel 与 scheduler；目标 profile 插值远离采样区间不可靠。我们需要用 Transformers/vLLM/SGLang/训练框架的真实可执行图和目标卡重新闭环。
目标执行图必须显式生成；L1 不应从旧时长外推，L2 也不能被系统模拟器的高精度数字掩盖。
Notes: Proteus 与 Vidur：从策略/请求生成目标执行图，再接 component profile 与事件模拟。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\05_proteus.md
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\06_vidur.md

## Slide 9
Habitat：机理缩放+分支学习
NeuSight：机制约束利用率
nn-Meter：先探测离散路径
Component 线：进步不在“更大 ML”，而在不断缩小 ML 的责任范围
09
同模型/shape 从源 GPU 外推目标 GPU；kernel-alike 与 kernel-varying 分开。
闭源 edge backend 先发现 fusion/kernel 规则，再在每条路径内自适应采样。
把 tile、wave、roofline 写进结构，学习 utilization 而不是裸 latency。
背景与方法
kernel-alike 用 wave 数/实测带宽/时钟与 roofline-derived γ 外推；Conv/LSTM/BMM/Linear 等可能换 kernel 的算子用专属 MLP；最后按 op 求和。
理论直觉
先以计算/内存瓶颈比 R=P/D 判断 scaling 区间，再用 γ 在目标 GPU 的 compute 与 memory scaling 间插值；如果实现路径会改变，则不相信单一 scaling 公式。
效果
6 GPU×5 模型平均误差 11.8%。NeuSight 后续按其数据重训的 OOD 测试给出 inference 220.9%、training 725.8%，不是 Habitat 原文结果。
边界 / 启示
固定同一 batch/shape；不建模通信/多流。
继承：机制 route 分流。
不继承：无 support 边界的 latency MLP 与串行求和。
背景与方法
pair/branch 小图探测 fusion 规则；DFS 合成实际 kernel；每个 kernel 建回归器；高误差 channel 邻域 [0.4C,1.2C] 继续采样。
核心贡献
它把“会不会融合/选哪条 kernel 路径”当离散问题，而不是让一个连续回归器硬拟合阶跃；自适应采样聚焦 change point 附近。
效果
26K benchmark headline，±10%：移动 CPU 99.0%、GPU 99.1%、Intel VPU 83.4%；更严格 unseen-model k-fold 平均 89.2%。
边界 / 启示
2021 edge CNN inference、近似串行 kernel；换设备/backend 要重探测和训练。
继承：route gate、边界采样、完整 fingerprint。
不泛化：服务端多流/LLM/训练。
背景与方法
解析 tiles、waves 与 roofline peak；MLP 学不同 wave 下的 utilization 参数，再计算 latency。目标是 joint model+GPU OOD 时保持物理结构。
机制方程（概念）
latency ≈ waves × tile_work ÷ [roofline_peak × utilization]
论文与代码的参数实现并不完全一致；准确说是 roofline 上限约束，不是严格双边钳制。
效果
inference 9.7%、training 7.3%、OOD GPU 8.1%；GPT-3/H100 单例：基线 121.4%/30.8%→2.3%。单例不能代表整体。
边界 / 启示
依赖 tile/grid/tactic 可获得；operator family/dtype 有限；新架构仍需适配。4-GPU 结果论文内部 5.4% vs 7.7% 口径不一致。
继承：tile/wave/roofline + 受上限约束的利用率；工程扩展：segment residual、route OOD 与实测 fallback。
推荐顺序：先判 kernel/tactic → 解析 tile/wave/roofline → 我们在同机制段学 residual → OOD 拒绝并实测。
Notes: Habitat、nn-Meter、NeuSight 的 component cost 演进与边界。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\02_habitat.md
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\03_nn_meter.md
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\07_neusight.md

## Slide 10
Ansor：生成与搜索闭环
进入灰盒的位置
TenSet：离线真测题库
编译器线 I：ranking cost model 的目标是少测点找到好候选，不是直接报 SLA 毫秒
10
sketch+annotation 生成完整 tensor program，用 cost model shortlist，再上目标机回填。
把大规模真实 runtime、预训练与跨 task/hardware warm start 系统化。
ranking 适合 R2 top-K；winner 和绝对值仍回到 measurement cache。
问题
专家模板限制搜索空间；逐个实测候选过于昂贵；还要在多个 subgraph/task 间分配 measurement budget。
方法
生成：sketch 定高层结构，annotation 完成 tile/unroll/vectorize/parallel。
搜索：GBDT 预测同一 task 内归一化 throughput，训练用 throughput-weighted squared error；遗传搜索挑候选。
闭环：目标机实测回填；task scheduler 分预算。
效果口径
相对最好替代方案 E2E 最高 Intel 3.8×、ARM 2.6×、GPU 1.7×；BERT 达 AutoTVM 同质量的 wall time 少 45.1×。不是 latency MAPE。
纠错
Ansor 原 cost model 不是 RankLoss，而是 GBDT + weighted MSE；输出是 task 内相对分数。
问题
缺统一、可复用的 tensor program 真测数据，导致每个硬件/任务都从零收集；cost model 难以公平比较。
方法
约 52M 条真实 runtime（不同一手版本有小幅数量差异）；覆盖 6 类硬件、2,308 subgraphs 与 13,848 tasks；比较 MLP/XGBoost/LSTM 与 MSE/ranking；少量目标测量学习 local residual；top-3 再做 E2E 组合实测。
效果口径
总体最好，但非所有模型/top-k 均第一；达到同搜索质量最多快约 10×。数据有真实 runtime；ranking score 无毫秒单位。
边界
旧 TVM/静态 inference；跨硬件仍需目标标签；局部 subgraph 最优之和不保证 E2E 最优。
我们采纳
• candidate/schedule 生成器
• ranking head 做 shortlist
• 真实 runtime 统一 schema
• target-domain local residual
• measurement budget / active loop
我们必须分开
ranking score：只保相对顺序。
absolute head：输出 ms + uncertainty。
E2E simulator：把多个 component/资源事件组合。
三者可共享表征，不能共享输出语义。
为何 local 最优不等于 E2E 最优
不同 tactic 会影响 fusion、memory footprint、stream concurrency 与 graph schedule；单 op 快可能增加全图 memory/serialization。需要 top-K 在 L3 或真机上联合评估。
对灰盒的具体落点
L1 生成候选 route；L2 ranking 先筛；R0 cache 命中返回事实值；未命中 winner 做 microbenchmark；测量同时更新 absolute residual、ranking 与 support/OOD 统计。
搜索头与绝对头可以共享编码器，但最终 winner、域外点和容量数字必须回到目标机实测。
Notes: Ansor 与 TenSet：搜索闭环、数据、ranking 语义及与 SLA 的边界。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\10_ansor.md
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\11_tenset.md

## Slide 11
TPU cost model：图表征
灰盒的迁移策略
TLP / MTL-TLP：序列表征
编译器线 II：结构表征能提升迁移，但 OOD 时解析先验可能反而更可靠
11
用 GNN 编码 XLA kernel graph、shape/layout/tile；不同目标使用不同 loss。
TVM schedule primitive 序列表征 + ranking；多硬件共享 backbone。
结构表征用于 warm start；support 不足时回退 analytic/microbenchmark。
问题与方法
XLA tile/fusion 候选巨大。GraphSAGE 编码 kernel graph、shape/layout/tile 与可选 FLOPs/bytes；tile 用 pairwise ranking，fusion 用 log-runtime MSE 后求和。
关键反例
Tile-Size APE（选路后程序级 regret-like 指标）：随机 split learned 3.7% vs analytic 6.1%；manual OOD learned 6.3% vs analytic 2.3%。
fusion ≥5µs：runtime MAPE 4.5% vs 31.1%。
怎么理解
学习模型能吸收编译器实现细节，但随机 split 的邻近分布优势不等于外推能力；域外结构时，手写机制先验可能更稳。
边界
强绑定 XLA/TPU；约 25M tile、208M fusion 样本；假设 kernel 串行；论文分别有 TPU v2/v3 测量，不证明 v2→v3 zero-shot。
问题与方法
手工提取最终 program 特征耗时；新硬件标签不足。TLP 将 primitive type/id/参数序列输入 attention+LambdaRank；MTL 共享 backbone、每硬件独立 head，缺失 label 跳过 loss。
效果口径
达到 TenSet-MLP 同质量：TLP 搜索时间 CPU 9.1×、GPU 3.0×；MTL-TLP 4.7×/2.9×。所谓 7% 目标数据仍约 500K 有标签记录，采集需几十小时。
怎么理解
这是新硬件调优的 warm start，而不是 zero-shot。多任务共享减少目标域数据，但输出依然是候选排序，不是绝对 latency。
边界
绑定 TVM schedule primitive/版本；未做 CPU↔GPU MTL；需要目标域标签；无系统级 L3。
迁移不等于无测量
新硬件可以复用结构编码与共享 backbone，但必须预留少量目标标签或 discovery benchmark；否则无法确认 route、峰值、cache 与 runtime 差异。
灰盒的三种 domain 状态
In-domain：learned residual。
Near-domain：analytic + calibrated residual。
OOD：analytic 仅初筛；winner/绝对值必须 microbenchmark。
由 support 与 route novelty 判定。
表征与目标解耦
同一个 graph/schedule encoder 可以接：
• ranking head：候选 top-K
• absolute head：log latency / utilization
• uncertainty/OOD head：support distance
但需要分别校准与评估。
验证门槛
必须使用严格 shape/route/hardware OOD split；随机 program split 仍可能让结构/shape 相近的程序分处 train/test，OOD 强度弱于 manual dissimilar split。报告 ranking、absolute MAPE、underprediction 与 fallback coverage。
TPU manual-OOD 反例说明：ML 与解析模型不是线性替代关系，真正稳健的是 support-aware 的组合。
Notes: TPU learned cost model 与 TLP/MTL-TLP：图/序列表征、迁移、OOD 反例。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\08_tpu_cost_model.md
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\papers\09_tlp_mtl_tlp.md

## Slide 12
L1 图与 shape 契约
L3 与证据契约
L2 成本与测量契约
跨论文综合：不是“选一篇照抄”，而是把各路线的有效机制拼成工程契约
12
目标策略图必须生成；trace 只用于核对与校准。
先判 route；域内解析+残差，未知点走 measurement fallback。
按资源事件形成关键路径，并明确证据等级与不可承诺项。
四条规则
1. 目标 graph/shape 显式生成：Proteus、Vidur。
2. baseline trace 作为 observed anchor：Daydream、dPRO。
3. per-rank signature 含 op/fusion/tactic/dtype/layout/full local shape/software/topology。
4. dynamic serving/MoE 使用 token/context/expert-load 分布，不用平均 batch。
图或 phase 不可信时停止端到端结论。
L1 的 canonical schema
逻辑层：phase → module/op → tensor semantics。
实现层：fusion group → backend op → tactic/kernel。
张量层：nominal/valid/padded shape、dtype/layout/stride。
并行层：rank coordinates、group members、message bytes。
资源层：stream/device/link/dependency。
版本层：model commit、framework/compiler/runtime/driver。
R0–R3 路由
R0 exact cache：同 fingerprint 真测。
R1 interpolation：同 route、域内 shape。
R2 gray residual：tile/wave/roofline × learned utilization/residual。
R3 OOD measurement：新 tactic、越界、uncertainty 高。
绝对 latency+区间服务 SLA；ranking 服务 shortlist。
数据闭环
• 先探测 fusion/tactic 路由：nn-Meter。
• 边界主动采样：nn-Meter。
• roofline 上限约束 utilization：NeuSight。
• 目标域 local residual：TenSet。
• 多任务 warm start：MTL-TLP。
• winner 真测回填：Ansor/TenSet。
• cache key 绑定软件/硬件/环境。
同时报告 coverage、fallback rate、P95 underprediction 和 segment correction。
系统与输出
• per-resource event queue 表达 stream/collective/link/KV/CPU。
• overlap、争用、同步、queue、pipeline 不能默认 Σkernel。
• 输出：mean/P95/P99、throughput、OOM、bottleneck、CI/support、reject reason。
• 端到端误差需按 L1/L2/L3 逐层归因。
证据等级
SM：链路冒烟。
AR：作者 artifact 数值对齐。
EX：公开真测数据上的新实验。
DX：profiling 诊断/门禁。
GT：目标模型+目标硬件 ground truth。
不能越级承诺
没有模型代码/runtime/目标卡时，只能验证软件链路、公式与离线实验设计；不能承诺业务绝对值。没有同 workload/phase/topology 的 profiling pair，也不能把总时长比当仿真误差。
“硬编码→拟合→灰盒”是工程抽象，不是论文单线年代史；真正演进发生在 L1、L2、L3 与测量闭环四处。
Notes: 把11篇论文证据归纳为统一 L1/L2/L3 工程契约。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\paper_notes\00_reading_guide.md

## Slide 13
编译器 / kernel 层
对方案的落地含义
runtime / autotuning 层
工业共同范式：解析模型负责缩小搜索域，真测负责选 tactic 与版本化事实
13
OpenXLA、CUTLASS、nvMatmulHeuristics 都把 FLOPs/bytes/tile/launch 写进模型。
TensorRT、Triton、hipBLASLt 在显式 shape/algorithm 区间内实测并缓存。
工业实践支持“route-aware mechanism baseline + bounded calibration + exact cache”。
OpenXLA GPU fusion cost
分解 FLOPs、DRAM/L2/shared 访问、launch dimensions 与 coalescing；解析各 component 后再用经验 overlap/throughput 系数组合，用于 fusion 决策而非通用 E2E SLA。
CUTLASS / Matmul heuristics
显式枚举 CTA tile、warp tile、instruction tile、stages、cluster 与 split-K；依据 SM、shared memory、register、occupancy 与 wave 排候选。
共同特点
• 预测对象是 tactic/config，不是 model 名
• 计算量与内存量可解析
• 离散实现选择显式存在
• 结构模型主要做 pruning/ranking
• 最终 winner 常需 benchmark
• 软件版本与设备规格是 cache fingerprint
TensorRT tactic timing cache
builder 为具体 layer、shape、precision、format 枚举 tactic 并 timing；结果写入 timing cache。动态 shape 用 optimization profile 的 min/opt/max 管理，不把任意 shape 当连续域。
Triton / autotuning
以 key 参数分区（如 M/N/K、dtype、layout）缓存最佳 config；候选由 program config 空间定义，真实运行计时选择。远离训练/调优区域并没有自动准确外推保证。
为什么“实测”仍然必要
峰值规格不包含：编译器 codegen、memory coalescing、bank conflict、register spill、instruction mix、launch overhead、cache state、driver/library tactic 实现。解析模型能排除明显差方案，无法替代版本相关事实。
组件字段
component signature = op/fusion + dtype/layout + full shape + route/tactic/tile + device arch + compiler/runtime/driver + resource mode。
分段变量
优先使用机制段：route/fusion/tactic、arithmetic-intensity regime、waves/tail-fill、message bucket/topology class、prefill/decode/phase；避免仅按数值 shape 等宽分箱。
触发 microbenchmark
exact miss + route unseen；越过 optimization profile；support distance 高；uncertainty/underprediction risk 高；runtime/driver fingerprint 改变。
工程结果
cache 不是训练集附属品，而是生产事实库；模型只负责扩大 cache 的覆盖范围。所有预测都携带 support 与 fallback reason。
工业系统普遍不是“解析或 ML 或实测”三选一，而是解析 shortlist → 少量真测 → 严格 fingerprint cache。
Notes: 工业 component cost 与 autotuning 的共同范式。
[Sources]
- https://openxla.org/xla/gpu_architecture
- https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/latest/inference-library/advanced.html
- https://triton-lang.org/main/getting-started/tutorials/03-matrix-multiplication.html
- https://docs.nvidia.com/cuda/cutlass/overview.html

## Slide 14
L0 / L1：问题定义
L3 / L4：系统与闭环
L2：成本路由
统一灰盒架构：L0–L4 把输入合同、目标图、component cost、系统事件和数据闭环解耦
14
没有完整输入合同就不生成“明确数字”；L1 输出 canonical per-rank graph。
exact cache 优先，机制域内插值，边界 top-K，域外实测。
事件模拟生成 E2E 输出；真测回填更新 cache、残差、门禁与采样策略。
L0 输入合同
模型/IR 与 commit；训练/推理 phase；请求/token/batch 分布；dtype/layout；DP/TP/PP/EP/CP；node/device topology；framework/compiler/runtime/driver；scheduler/memory flags。
↓
L1 目标执行图
编译/展开每个 rank：
logical op → fusion group → backend route/tactic；
effective/padded local shape；
collective group/message；
stream/resource/dependency；
tensor lifetime 与 OOM 候选。
输出 graph confidence 与不可解析字段。
L1 门禁
• phase marker 与 op 证据一致
• world size / parallel degrees 完整
• rank coordinate / group 可重建
• effective 与 padded shape 同时存在
• operator abstraction 可 canonicalize
• 0 / missing / unmodeled 三态
失败：停止 timing comparison。
R0 Exact
同 fingerprint 实测：直接返回分布/统计
R1 Interp
同 route、域内 shape：分段插值/回归
R2 Gray
tile/wave/roofline + bounded residual + ranking top-K
R3 Measure
新 route/越界/高风险：microbenchmark 回填
双输出头
absolute head：ms/bytes/resource + CI。
ranking head：candidate score/top-K。
两者共享 signature/encoder，不共享校准语义。
L3 事件模拟
per-resource queues：CPU launch、GPU/NPU stream、DMA、HBM、collective group/link、KV cache、scheduler。按依赖 earliest-ready 与资源 availability 形成 critical path。
输出
iteration/request latency；TTFT/TBT/E2E；throughput/capacity；P95/P99；peak memory/OOM；bottleneck attribution；prediction interval；coverage/fallback。
L4 数据闭环
prediction↔measurement 对齐；segment bias 检测；route change-point 采样；target-domain residual；cache/version invalidation；模型/门禁评估。
拒绝也是输出
当 L1 不完整、route unseen、support 过低或 tail-underprediction 风险过高时，返回拒绝原因与最小测量建议；不生成伪精确数字。
架构的核心不是某个回归器，而是每层的输入/输出合同与失败语义都可被验证。
Notes: 统一 L0–L4 灰盒架构。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\README.md#统一灰盒架构

## Slide 15
逻辑 / 张量语义
门禁与例子
实现 / 并行 / 版本
L1 的关键产物是 canonical signature：把“同一个问题”定义到可比较、可缓存、可回放
15
先在逻辑层对齐 forward/backward/prefill/decode 和算子语义，再下钻 kernel。
route、tactic、rank group 与软件指纹决定 component cache 是否可复用。
signature 不完整时，两条 trace 的时长差没有可解释因果。
层 | 字段 | 为什么需要
Phase | train fwd/bwd/optim; prefill/decode | 成本语义不同
Logical op | GEMM/attention/norm/collective | 跨框架 canonical
Tensor | valid/padded shape,dtype,layout,stride | 算法/bytes/route
Context | mask,sparsity,fusion,workspace | 实现路径
394 vs 400 的启示
profiling 中多处出现 394 与 400：可能是 valid token/vision token 与 padded bucket extent。L1 应同时保存 nominal seq、valid count、padded extent、mask/index 与 bucket ID。
抽象层对齐
autograd scope（AddBackward0/CheckpointFunction）只作路径标签；concrete aten/op/kernel 才进入 component cost。逻辑 op 与 backend tactic 必须分层 join。
域 | 关键字段
Route | fusion group/backend op/tactic/kernel/tile
Parallel | global/local rank, DP/TP/PP/EP coords
Collective | type, members/axis, bytes, peer/topology
Resource | stream/device/link/memory space
Version | model/framework/compiler/runtime/driver
通信不能用 raw group handle join
不同环境的 group handle 是本地运行时对象。应按 collective type + group members/parallel axis + message bucket 匹配；普通 tensor Broadcast 不能因名称含 broadcast 被归入 collective。
0 / missing / unmodeled
duration=0 可能是占位、字段缺失或未建模，不等于真实零成本。schema 必须三态编码并保留 units/provenance，否则 calibration 会吸收 parser 错误。
可比性 gate
同 request/sample；明确 phase；同 topology/parallel coords；同 model/runtime flags；canonical op/collective join；units 与零值语义通过。
cache key 例子
linear|B=1,M=4096,N=11008,K=4096|bf16|row/col|XMMA_64×128|H100-SXM|CUDA12.4|cuBLAS12.x|clock-policy-X
graph confidence
字段来源分为：compiler-derived、runtime-marker、profiler-observed、heuristic-inferred、unknown。端到端输出应携带最低 confidence；inferred/unknown 触发验证或拒绝。
本轮 profiling pair 为什么未通过
workload_id/schedule_id 两侧均 unrecorded；标注 decode 却出现 nll_loss_backward、FSDP pre_backward 与 attention grad；8 rank vs 4 rank；parallel degrees 未记录。它暴露 L1/可观测性缺口，而非 timing 精度。
L1 signature 是测量、学习、缓存与仿真之间的公共主键；没有它，任何总时长对比都可能是在比较不同问题。
Notes: canonical signature 与 profiling 可比性门禁。
[Sources]
- C:\Users\admin\.codex\attachments\b2bc3dd2-1e11-490e-94f5-96efc192c856\pasted-text.txt

## Slide 16
Route gate
风险、缓存与测量
机制残差与分段校准
L2 成本层：先判离散 route，再决定 exact、插值、灰盒残差或 microbenchmark
16
算法/fusion/tactic 是类别变量；跨类别做连续插值会制造假规律。
解析工作量与物理结构，学习 log-residual/utilization；只在有偏段校准。
每次输出都附 support、uncertainty、coverage 与 fallback reason。
候选 route 特征
op family、dtype/layout/alignment、shape bucket、workspace、fusion context、compiler/runtime、kernel name/IR、tile/grid/block、architecture capability。生产中拿不到 post-kernel metadata 时需 route classifier 或 top-K benchmark。
离散触发器
• algorithm family 变化
• Tensor Core↔SIMT
• fused↔unfused
• attention implementation 变化
• collective algorithm/protocol 变化
• memory layout/cast 变化
• compiler guard/graph break
未知 route 的默认动作
本轮 H100 source 没有 XMMA/CUTLASS 路由，而 target 大多数为 source-unseen route；零样本 gray 变差与此高度一致，但尚无 route ablation，不能写成确定因果。
工程策略：默认进入 top-K microbenchmark；阈值待 G3 真机验证后固化。
机制基线
GEMM/attention/vec 分 family 解析 FLOPs、bytes、arithmetic intensity、tiles、waves、tail fill；roofline 给 peak/bound；模型学习 log(y/t_base) 或 utilization，避免裸 latency 无界外推。
预注册分段
route/family；AI/roof ratio <0.5、0.5–2、>2；waves 1、2–4、5–16、>16；message bucket/topology class；phase。分段阈值只来自 source 或无标签 target features，不能看 eval label 调整。
选择性校准规则
segment correction δ=median(log y−log p0)，以 MAD 估计不确定性；只有 n≥8 且偏差超过 5% 与统计阈值才修正，并做 shrinkage/backoff。
本轮探索中 selective 没有胜过 always-segmented，说明“复杂 gate 自动更好”尚未成立。
输出合同
predicted latency/resource；P50/P95；signed bias；support distance；route novelty；underprediction risk；cache hit level；fallback action；model/data version。
缓存层级
Exact：完整 fingerprint。
Family/segment：统计与 residual。
Registry：数据、特征、公式、单位、seed、commit。
Measurement：热身、重复、温度/频率。
采样策略
优先边界、高频、高不确定、高低估成本、top-K 与新 route。coverage sampler 若使用完整未来候选池，属于 transductive，须单独披露。
评估
macro-MAPE、MdAPE/P95-APE、RMSLE、within10/20、signed bias、P95 underprediction、rank correlation；按 Device×OP 等权，并用 shape-cluster bootstrap CI。
L2 的生产价值不只是把 MAPE 降低，而是知道哪些点可预测、哪些点必须测，以及低估风险多大。
Notes: L2 route-aware cost routing、机制残差、分段校准、缓存与风险输出。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\phase2_archive.md

## Slide 17
事件与资源模型
信任合同
训练 / 推理动态性
L3 系统级事件模拟：把 component 报价转成关键路径，并把不确定性传播到输出
17
事件只有在逻辑语义、依赖与资源归属正确时才可进入模拟器。
训练关注同步、pipeline、activation/optimizer；推理关注队列、KV、batching。
输出需要预算闭合、敏感性、coverage 和拒绝，不只是一条均值曲线。
事件类型
CPU/framework launch；GPU/NPU compute kernel；DMA/H2D/D2H；collective 与 P2P；memory allocation/free；KV page/block；scheduler enqueue/dequeue；barrier/sync；pipeline send/recv。
资源与约束
dependency edge 决定 earliest-ready；stream/device/link/memory queue 决定 availability；共享 HBM/NIC 需要 bandwidth sharing；overlap 只在资源/依赖允许时发生。
输出关键路径
每个 event 保存 start/end、blocked-by、resource、component estimate/version。最终不仅给 makespan，还输出 critical path、idle/bubble、comm wait/transit/sync、resource utilization 与误差来源。
训练
DP：梯度同步与最慢 rank。
TP：层内高频 collective。
PP：microbatch schedule、bubble、stage imbalance。
EP/MoE：token dispatch/combine、AllToAll、expert imbalance。
显存：activation、gradient、optimizer state、recompute。
推理
prefill/decode work 不同；每 request context/KV 不同；continuous batching 动态改变 active batch；scheduler、chunked prefill、KV eviction/preemption 与 admission 共同决定 TTFT/TBT。
容量点的误差传播
当 arrival rate 接近 service capacity，service time 小幅低估会显著低估 queueing latency 与 P95/P99；因此需要 component uncertainty propagation、stress points 和 underprediction risk，而非只报告平均 MAPE。
输入信任
L1 graph confidence；L2 support/route/cache level；workload/topology completeness；unit/provenance。任一关键输入未知时，端到端输出降级或拒绝。
预算闭合
Step wall time 应与 compute/communication/idle/overlap 的语义一致；不能一边 Step Compute=0、一边存在大量 device duration；不能把缺失字段当真实 0。
敏感性与归因
输出对 seq/batch/P/topology/scheduler 的局部敏感性；区分 graph error、component error、overlap/queue error；展示最可能改变决策的输入。
发布门槛
至少一组目标模型+runtime+硬件 E2E holdout；component holdout；多 rank/topology；真实 request/token distribution；低估率与 P95；fallback 覆盖与成本。
L3 不是把 L2 求和；它同时是系统模拟器、误差放大器和证据门禁的最后一道检查。
Notes: L3 事件、关键路径、动态训练/推理和信任合同。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\README.md#L3

## Slide 18
SM：链路冒烟
DX / GT：门禁与缺口
AR / EX：数值证据
本地证据账本：四类实验回答四个不同问题，不能互相替代
18
验证发布 artifact/predictor/simulator 能在本机被正确消费，不验证目标硬件真值。
作者标签对齐与公开真测 CSV 实验提供可复算数字，但任务范围有限。
profiling 暴露输入/图/语义缺口；真正业务 ground truth 尚未完成。
实验 | 本机跑了什么 | 能证明
Vidur | A100 profile + 16请求 event-sim | 动态链路可运行
nn-Meter | 官方IR+16 predictors求和 | fusion/kernel预测链
NeuSight train | CPU 1 epoch BMM | 训练代码链路
共同限制
本机无目标 NVIDIA/NPU；Vidur/nn-Meter/NeuSight 使用发布 profile/predictor/opgraph/label。它们不是论文整体复现，也没有重新采集目标硬件 ground truth。
复现工程缺口
Vidur Python 版本偏离官方且缺完整 lock；nn-Meter predictor 在用户缓存并有旧 sklearn pickle 告警；NeuSight 首次 time-v 原始日志未落盘；Docker base 未 pin digest。现有数值可核对，但未来 rebuild 不保证 bitwise。
AR：NeuSight 单例
GPT3-2.7B/H100、seq2048、batch2、inference；发布 opgraph+权重+label。local 预测 671.045786 ms，label 666.458325 ms，APE 0.688334%；与作者预测差 0.0000126 ms。
EX：公开真测 CSV
NeuSight FP32 Linear/GEMM；source 32,224、5 GPU；target A100-80/H100/L4 各1,040；exact shape overlap=0；post-kernel metadata。比较 Roofline、direct absolute、gray residual 与 8–128 条目标校准，10 seeds，共 1,800 runs。
不能扩大的结论
仅 FP32 GEMM，不含 BF16/FP16、attention/fusion/conv/collective/服务调度；CSV 计时为 25 次排序后最快 5 次均值，近 best-case；post-kernel 使用 kernel/grid/block/tile/wave，不代表 production tactic selector。
DX：profiling compare
选定真机与仿真报告暴露 phase、world size、parallel degree、shape、通信 join、schema zero/missing 的问题；time-comparability gate 不通过，因此只用于诊断。
当前未完成的 GT
业务模型代码/可执行 IR；Transformers/vLLM/SGLang 或训练 runtime 固定版本；目标 GPU/NPU；同 workload/phase/topology 的 component 与 E2E labels；多 rank/tail/容量点。
已支持的决策
继续灰盒路线、建设 L1 输入合同与 component 数据闭环；用公开数据筛选实验假设；把新 route 与不可比 pair 设为工程拒绝条件。
尚不支持的决策
目标业务 SLA/容量/卡数采购；特定模型跨 GPU/NPU 的 absolute runtime；G3 OOD gate 的实际收益；现代 TP/PP/EP/MoE 全覆盖。
证据等级决定措辞：链路能跑 ≠ 数值准确；单例对齐 ≠ 整体复现；公开 CSV 增益 ≠ 业务部署收益。
Notes: 合并本地证据全景与证据边界。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\experiments\README.md
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\README.md

## Slide 19
Vidur event-sim smoke
如何解读这些数字
nn-Meter predictor smoke
本地链路实验：Vidur 验证动态事件流，nn-Meter 验证融合感知 component 求和
19
使用作者发布 A100 profiles，比较 TP1/TP2 的 16-request 小负载。
官方 MobileNetV3-Small IR 经融合规则与 16 个 kernel/fusion predictor 求和。
两者均无目标硬件真值；数字只说明发布链路在本机能运行。
工作负载
LLaMA2-7B / A100 published profile；16 requests、2 QPS；256 prefill + 32 decode；batch cap 64、chunk 128；RF smoke 2-fold/50 trees/depth8；TP1 vs TP2。
指标 | TP1 | TP2
TTFT mean / P95 | 38.41 / 53.82 ms | 37.76 / 53.99 ms
E2E mean / P95 | 346.44 / 367.52 | 355.13 / 375.65
Schedule mean / P95 | 4.84 / 15.29 | 4.01 / 15.44
Batch events | 319 | 316
Approx throughput | 96.00 tok/s | 95.81 tok/s
观察
该模拟配置中 TP2 mean E2E 比 TP1 高约 2.51%；模拟器包含的 all-reduce/launch 事件可能抵消部分分片收益。不能泛化为 TP2 总是更慢，也不能验证论文 <9%。
输入与环境
MobileNetV3-Small 官方 IR；cortexA76cpu_tflite21 v1.0 predictor；16 个 pkl kernel/fusion models；Python3.11、numpy1.26.4、scikit-learn1.2.2。
12.558943 ms
官方 predictor 的模型级时延输出
链路
model IR → fusion/kernel detection → per-kernel feature → predictor → latency sum。首次 predictor 约 376 MB 下载；解压缓存更大，且旧 sklearn pickle 在新环境有兼容告警。
观察
本机没有 Cortex-A76，无法判断 12.56 ms 是否准确；它只验证 nn-Meter 的 predictor 与 fusion-aware component sum 能在本机跑通。
能证明
• 发布 artifact 可消费
• L1→L2→L3 软件接口可运行
• 固定输入下结果可记录/复算
• 为后续替换 component model 提供 harness
不能证明
• A100/Cortex 真机 accuracy
• 新模型/新 shape 泛化
• 业务 runtime 的 fusion/tactic
• 多流/collective/服务容量
• 论文总体误差口径
为什么仍有价值
它们把两个不同层面的最小可执行链路固定下来：Vidur 用发布 component profile 驱动 L3；nn-Meter 用发布 fusion/kernel predictor 实现 L2。后续可以替换输入与 labels，而不从零搭框架。
下一步升级
Vidur：换成业务请求 trace、runtime scheduler 与目标 GPU profile。
nn-Meter：换成服务端 GEMM/attention/collective component，加入并发与 L3。
两者都需 GT holdout。
Smoke test 的正确结论是“链路具备可替换性”，不是“模型精度已复现”。
Notes: Vidur 与 nn-Meter 的本地 smoke 条件、结果与边界。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\experiments\results\summary.csv
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\experiments\run_vidur.ps1
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\experiments\run_nnmeter.ps1

## Slide 20
AR：GPT3/H100 单例
反例如何改变方案
EX：strict shape-OOD
NeuSight：发布 artifact 输出对齐至 1.26×10⁻⁵ ms，但 zero-shot 仍有 H100 反例
20
发布 opgraph、权重和 label 在 WSL CPU 上重放，确认实现链路与作者输出一致。
5 个 source GPU 训练，A100-80/H100/L4 各 1,040 个从未重叠 shape 的目标点。
机制残差不是自动胜出；route novelty 与 support-aware fallback 是必要研究方向。
666.458
label ms
671.046
local prediction ms
0.688%
APE
数值对齐
作者发布 prediction 671.045774 ms；本地 671.045786 ms；差 0.0000126 ms。相同 opgraph 的纯 Roofline 458.099166 ms，APE 31.263644%。
运行环境
WSL2 Ubuntu22.04.5；Python3.10.12；torch2.1.0+cpu；NeuSight commit 6945927… clean。CPU shim 仅替换未使用 CUDA Event、set_device no-op 与 Path.home cache。
边界
未重新 trace GPT-3、未重新采 H100；直接复用发布 opgraph/权重/label。首次 wall 23.52s、RSS 645,584 KiB；BMM 1 epoch loss0.1739、val mean relative error23.2%，只验证训练链。
卡 | Roof | Direct | Gray | Gray vs Direct
A100-80 | 16.14% | 11.18% | 9.49% | 改善 15.1%
H100 | 33.07% | 15.45% | 19.14% | 恶化 23.9%
L4 | 71.99% | 37.00% | 23.69% | 改善 36.0%
实验口径
FP32 Linear/GEMM；train 32,224、5 GPU；target 每卡1,040；exact shape overlap=0；同一 pre/post-kernel feature 口径；fixed HistGradientBoosting；zero-shot 不使用目标 label。
如何解读
A100/L4 支持机制残差对 OOD 的价值；H100 说明它并非单调更好。H100 target 多数是 source-unseen XMMA/CUTLASS 路由，与失败高度一致，但没有 route ablation，仍不能下因果结论。
不是“Roofline 胜负赛”
纯 Roofline 在单例和 L4 上明显偏差；gray 通过学习实现效率改善。但如果 route 不同，错误的结构假设也会把预测拉向错误方向。
生产策略
exact hit 直接用测量；same-route/near-domain 才用 gray residual；unseen tactic 默认进入 top-K benchmark；任何 absolute 输出带 support/OOD 标记。
正式实验需要补
pre-kernel vs post-kernel 分开；route ablation；BF16/FP16/attention/fusion/collective；source-only HPO；shape-cluster CI；新 GPU/新 dtype；目标真机 frequency/temperature variance。
阶段判断
NeuSight 提供 L2 的机制骨架和强单例证据；本地 zero-shot 反例促使我们把 route gate、support 与 fallback 提升为架构一等公民，而不是继续扩大 MLP。
灰盒的价值不是保证零样本胜出，而是在可解释机制域内提高泛化，并在域外主动拒绝。
Notes: NeuSight artifact 对齐、公开真测 OOD 结果与 H100 反例。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\.research\experiments\neusight-wsl\README.md
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\experiments\results\graybox_calibration\zero_shot.csv

## Slide 21
实验设计
反例、风险与下一步
Gray residual + coverage
少量目标实测：机制分段校准显著优于全局标量，但 selective gate 尚未证明价值
21
校准行与评估行严格隔离；coverage sampler 使用无标签候选池特征；10 seeds。
budget 32/128：always-segmented 三卡均优于 global；更多点继续下降。
低预算尾部和 selective 回退存在反例，下一轮需预注册确认性实验。
数据与 split
source train 32,224；target A100-80/H100/L4 各1,040；shape overlap=0。budget 8/16/32/64/128；每卡每 budget×sampling×calibration 10 seeds；校准样本从 eval 删除。
三种校准
Global：整卡一个 log-scale。
Segmented：按 route/AI/waves 等段始终修正。
Selective：偏差显著且 n≥8 才修正，并 shrink/backoff；目标是少样本不硬拟合。
两种采样
Random：均匀随机。
Coverage：按已知候选池的无标签 segment 轮转覆盖；属于 transductive active sampling，未来 workload 未知时可能偏乐观。
指标
macro-MAPE（Device×OP 等权）、P95-APE、seed 分布；后续需 shape-cluster bootstrap CI、underprediction risk 与 error-vs-measurement AUC。
卡 | Global M/P95 | Seg. M/P95 | Sel. M/P95 | 改善
A100-80 | 4.84 / 13.24 | 3.96 / 11.35 | 4.80 / 13.19 | 18.35%
H100 | 13.04 / 28.53 | 9.91 / 24.29 | 13.32 / 28.56 | 23.97%
L4 | 19.66 / 51.01 | 15.93 / 35.78 | 19.51 / 51.50 | 18.98%
Budget 32 结论
只用约 3.1% target rows，always-segmented 在三卡上同时降低 MAPE；H100/L4 的 P95 改善也明显。
Budget 128
Segmented MAPE：A100 3.58%、H100 8.59%、L4 12.72%。Selective 为 4.43/10.39/14.20%，仍更差。
Sampling
budget32：L4 coverage 15.93 优于 random 17.64；H100 coverage 9.91 略差于 random 9.33。
低预算尾部反例
budget16：H100 P95 global 30.13→segmented 30.41；L4 48.07→48.92。均值改善不保证尾部不恶化。
Selective 为什么未胜
阈值与 shrinkage 可能过保守；segment 稳定性不足；目标偏差可能广泛而非少数段；pilot 后加入 gate，缺确认性 CI。应视为待证伪设计，不是成果。
下一轮预注册
冻结 bins/backoff/阈值；coverage vs random；global vs always vs selective；16/64/256 绝对点；10+ seeds；shape-cluster CI；P95 underprediction 不恶化门槛。
当前判断
“基于机制分段的少量目标校准”值得继续；“选择性 gate 比 always segmented 更好”未被支持。若确认性实验仍无收益，应删除复杂 selective 逻辑，保留简单分段+fallback。
最有价值的阶段结果不是单一最佳 MAPE，而是：校准有效、零样本有反例、复杂 gate 可被证伪。
Notes: 灰盒分段校准的冻结数字、反例与下一轮预注册。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\experiments\results\graybox_calibration\calibration_summary.csv
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\experiments\results\graybox_calibration\calibration_runs.csv

## Slide 22
门禁为什么失败
对灰盒的直接帮助
报告中的伪差异
真机 vs 仿真 profiling：当前最有价值的结论是“不可比较的原因”，不是 timing 精度
22
workload、phase、topology、rank 与 parser 语义均未对齐；时间比率不具备因果解释。
scope 排序、raw group handle、tensor broadcast 误分类、missing=0 会制造假热点。
把报告转化为 L0/L1 pre-calibration gate 和 canonical schema 的验收清单。
Workload / phase
workload_id 与 schedule_id 两侧均 unrecorded，却被判通过；标注 phase=decode，但两侧都有 nll_loss_backward、FSDP pre_backward、matmul_backward、attention_grad。
Topology / rank
真机 8 rank、仿真 4 rank；DP/TP/EP/PP/CP/DCP 全未知；rank pair 置信度低。若本意是 8→4 外推，应设计 scaling experiment，不是 fidelity pair。
Schema / units
仿真 Step Compute=0 却有大量 device duration；通信子字段为0但 Step Communication 非0；world=4 出现 peer 0-0 LOCAL。更像 missing/unmodeled，不是测量零。
结论
Stage ratio 1.2017、overlap 与 duration 差不能用于校准；当前 pair 只说明输入合同、parser 与 L1 可观测性需要修补。
热点排序层级错
Top-5 被 AddBackward0、CheckpointFunction、CloneBackward0 等 scope 占据，Device Self=0；它们应作路径标签，而非 cost component，遮住具体 aten/kernel 差异。
通信 join 错
两侧都有 allgather/allreduce/reducescatter，却因本地 raw group handle 不同全部 unmatched。应按 collective type + group members/parallel axis + message bucket 匹配。
通信误分类
aclnn*BroadcastToAiCore_BroadcastTo 是 AI_VECTOR_CORE 的普通张量广播，没有 HCCL/HCOM/COMMUNICATION 证据，不应进入 L3 collective。
抽象层不一致
真机是 aten::mm/ForeachCopy/HCCL kernel，仿真是 matmul_backward/合成摘要；exact name+ABI 会把相同语义、不同展开层级误判为漏路径。
新增 L0 合同
request/sample ID、phase marker、model/runtime commit、launch flags、profiler window、parallel degrees/topology 必须完整；unknown 不等于 match。
新增 L1 schema
logical op↔backend tactic 两层；valid/padded token；canonical collective/group；scope 只作 call path；0/missing/unmodeled 三态；field units/provenance。
Pre-calibration gate
只有同 request、明确 phase、同 topology/coords、同 commit/flags、canonical join 与 schema sanity 全通过，paired component/Stage 数据才进入 L2 residual calibration。
真正有价值的信号
394 vs 400 在 attention/index_put/pad 等路径重复出现，像 valid token 与 padded bucket 的稳定边界。它提示我们补充输入字段并设计 paired ablation，但 workload 未记录前不能判定谁错。
profiling compare 的首要产出应是可比性 verdict；只有 verdict=pass，timing ratio 才能成为精度证据。
Notes: 真机/仿真 profiling 的门禁、伪差异与对灰盒输入合同的帮助。
[Sources]
- C:\Users\admin\.codex\attachments\b2bc3dd2-1e11-490e-94f5-96efc192c856\pasted-text.txt

## Slide 23
P0：先固定问题
Go / No-Go 决策
P1/P2：component 与系统
下一阶段：用目标业务模型与 GPU/NPU 真机，把 L1、L2、L3 分层假设逐个做成可证伪实验
23
先选真实模型/runtime/workload，建立同任务、同 phase、同 topology 的 ground truth。
验证 component OOD、系统并行；隔离 calibration 与 E2E holdout。
每个复杂机制都设删除条件，避免把探索性模块永久工程化。
模型与 runtime 选择
训练：选一个 Transformer dense + 一个 MoE/后训练 workload（forward/backward/optimizer 明确）。
推理：同一模型固定 Transformers eager/compile，再固定 vLLM 或 SGLang 版本与 scheduler。
工作负载矩阵
seq/context：短/中/长 + 真实分布；batch：1/小/饱和；dtype：FP32/BF16/FP16；phase：prefill/decode 或 fwd/bwd/optim；P：DP/TP/PP/EP 至少覆盖两个 degree。
环境记录
model/framework/compiler/runtime/driver commit；device SKU/clock/power；node/link topology；rank coordinates/groups；warmup/repeats；temperature；memory/KV/scheduler flags。
P0 交付
canonical signature + graph diff；component benchmark harness；profiling marker；input-contract validator；ground-truth data schema；明确 missing/unknown。
P1：L2 component
A0 Roofline；A1 direct absolute；G1 gray residual；G2 always segmented calibration；G3 OOD gate+microbenchmark。严格 split：seen-HW shape-OOD、new-HW、joint-OOD、route-OOD；pre/post-kernel 分开。
P1 可证伪假设
H1 joint-OOD G1 比 A1 macro-MAPE 降≥20%。
H2 ≤5% target measurements 时 G2 比 G1/global 降≥10%，P95 不恶化>5%。
H3 selective 若不胜 always/global 则删除。
H4 post-kernel 提升<5%则不引入耦合。
P2：L3 E2E
固定 L2 labels 后验证 DP/TP/PP/EP、单机/跨机、不同 seq/batch、训练 stage 与 serving capacity；逐层关闭 overlap/queue/争用做 ablation。
隔离与评估
component calibration 与 E2E holdout 不重叠；每次决策报告 MAPE/P95/underprediction/CI、ranking、OOM、bottleneck、fallback coverage 与额外测量成本。
Go：继续工程化
L1 graph/shape/group 在目标 runtime 稳定可生成；G2/G3 在预注册 OOD split 和尾部指标上有稳定收益；L3 E2E 误差归因闭合；fallback 成本可接受。
Narrow：缩小范围
若跨 family/route 不稳，则按 hardware×runtime×operator family 建局部模型；优先 serving 配置搜索或训练策略排序，不承诺跨硬件 absolute SLA。
No-Go：删除复杂模块
selective gate 无增益；post-kernel metadata 代价大而收益<5%；route classifier 拒绝率/误判不可接受；microbenchmark 成本高于直接 profiling；L1 graph 版本漂移无法控制。
近期优先级
P0 输入合同与 profiling 门禁 → P1 FP16/BF16 GEMM/attention/collective 目标真测 → G3 route-OOD fallback → P2 一个训练并行 case + 一个 serving trace → 再评估是否扩到 MoE/多机大规模。
下一阶段不追求“再多跑几个模型”，而是用少量真实模型把每一层假设、拒绝条件和决策门槛闭合。
Notes: 下一阶段真实模型/目标硬件的预注册实验与 Go/No-Go 决策。
[Sources]
- D:\workspaces\trace\survey\dnn_performance_prediction\README.md#下一批真实数据实验